## Slide 1
USB 3.2 Specification
Revision 1.1
Samsung Electronics HW Development Seminar
Advanced High-Speed Interface Deep Dive

## Slide 2
01
Architecture & Evolution
• USB 3.0/3.1을 USB 3.2 규격으로 통합 관리
• Gen 1x2(10Gbps), Gen 2x2(20Gbps) 등 Multi-lane 기술 공식화
• 기존 PHY 기술 자산을 유지하며 대역폭 2배 확보 전략
TECHNICAL DEEP DIVE
USB 3.2 Rev 1.1은 기존 SuperSpeed(5G) 및 SuperSpeed+(10G) 설계를 기반으로 하며, Type-C의 가용 고속 라인을 병렬화하여 구현 시간을 단축함.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 3
02
Multi-Lane Architecture (x2)
• Type-C 커넥터의 TX1/RX1, TX2/RX2 차동 쌍 동시 활용
• Lane Bonding: 바이트 단위 Data Striping 및 분산 전송
• 수신단에서의 심볼 얼라이먼트(Symbol Alignment) 기술
TECHNICAL DEEP DIVE
Lane 0과 Lane 1로 나뉘어 전송되는 데이터는 수신단의 LTSSM 제어를 통해 완벽히 동기화되어야 하며, 이를 위해 전용 트레이닝 시퀀스가 사용됨.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 4
03
128b/132b Encoding Deep Dive
• Gen 2 규격 이상에서 적용되는 97% 고효율 인코딩
• 4-bit Sync Header를 통한 프레임 경계 및 클럭 복구
• EMI 최소화를 위한 Scrambling LFSR 알고리즘
TECHNICAL DEEP DIVE
Sync Header (1010b=Data, 1100b=Control)는 8b/10b 인코딩의 20% 오버헤드를 3% 수준으로 획기적으로 개선하여 실효 전송률을 높임.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 5
04
Type-C CC Interface Control
• Rd/Rp 전압 감지를 통한 삽입 및 방향(Flip) 판단
• E-marker 케이블 식별 및 VCONN 전원 공급 자동화
• PD VDM 메시지를 통한 x2 Multi-lane 진입 협상
TECHNICAL DEEP DIVE
고속 통신 중 PD 메시지 간섭을 방지하기 위해 CC 라인의 SI(Signal Integrity) 확보가 필수적이며, 특히 기생 커패시턴스 관리가 중요함.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 6
05
Lane-to-Lane De-skew Budget
• 최대 허용 Skew: 6,400 ps (6.4ns) 규격 준수 필수
• PHY 내부 Elastic Buffer를 이용한 동적 시간차 보정
• PCB 패턴 및 케이블 지연 차이에 대한 마진 확보
TECHNICAL DEEP DIVE
삼성 HW 설계 가이드: Lane 간 Length Matching 편차를 0.25mm 이내로 유지하고, 고주파 손실이 적은 Low-loss PCB 소재 선정을 권장함.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 7
06
LTSSM Link Training Steps
• Polling.Active: 비트 및 심볼 락 획득 과정
• Polling.Configuration: Lane 수 및 속도 최종 협상
• Rx.EQ: 전송 채널 특성 보정을 위한 3단계 등화
TECHNICAL DEEP DIVE
Recovery 상태는 링크 불안정 시 자동으로 진입하며, 재훈련 실패 시 하위 속도로의 Fallback을 통해 연결 안정성을 최우선으로 보장함.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 8
07
Power Management States
• U1/U2: 전력 절감과 빠른 복구(Latency)의 균형
• U3: 최저 전력 Suspend 상태 (소프트웨어 제어)
• LFPS: 저전력 상태 복귀를 위한 웨이크업 시그널링
TECHNICAL DEEP DIVE
LFPS 신호의 진폭 및 듀티 사이클이 규격을 벗어날 경우 절전 모드에서 시스템이 깨어나지 못하는 'Hang' 현상의 주요 원인이 됨.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 9
08
HW Signal Integrity Guidelines
• Differential Impedance: 90Ω ~ 100Ω 엄격 매칭
• Insertion Loss: 5GHz(Nyquist) 기준 6dB 미만 권장
• Crosstalk 차단을 위한 TX-RX 간격 최적화
TECHNICAL DEEP DIVE
Via Stub 제거를 위한 Back-drilling 기법 및 신호 전환부의 GND Stitching Via 배치는 20Gbps 설계의 필수 검토 항목임.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar

## Slide 10
09
Final Implementation Summary
• 20Gbps 인증 부품(PHY, Controller, Connector) 선정
• Eye Diagram & Jitter (Rj, Dj) 분석을 통한 SI 검증
• 성공적인 삼성전자 차세대 제품 설계를 지원합니다.
TECHNICAL DEEP DIVE
본 자료의 상세 설계 수치는 USB 3.2 Rev 1.1 표준 사양을 근거로 하며, 실제 보드 환경에 따른 SI 시뮬레이션 결과가 우선함.
Samsung Electronics HW Engineering Team | USB 3.2 Rev 1.1 Technical Seminar